| PM-3J精密型麦氏真空表 |
| --- |
| 产品简介：PM-3J精密型麦氏真空表:麦氏真空表，真空规 麦氏真空表也叫麦克劳真空计，转动式压缩真空计,流体式真空计，是根据理想等温压缩的波义耳—马略特定律设计而成。由于它可以通过本身的参数,直接算得压强值,所以它除了进行压强测量外,还可以作为绝对真空计用来校验一些相对真空计,故被广泛用于工业、国防、科研、医药、制冷等真空度测量工作之中。 |  |

麦氏真空表基本参数：

| 名称：麦氏真空计，流体式真空计，麦克劳真空计，转动式真空计 |
| --- |
| 规格型号 | 测量范围 | 精度 | 执行标准或规程 | 外形尺寸 |
| PM-3型麦氏真空表 | 0.1～650Pa | ±20% | ZBY353-85 Q/SSUPC01-2001 | 280×95×135mm (长×宽×高) |
| PM-3J精密型麦氏真空表 | 0.1-1200Pa | ±8% |  |  |
| PM-4型麦氏真空表 | 0.1-650Pa | ±30% |  | 280×100×210mm (长×宽×高) |
| PM-4J精密型麦氏真空表 | 0.1-1200Pa | ±10% |  |  |

麦氏真空表原理： 
麦氏真空表又名麦克劳真空计（也叫转动式压缩真空计），是根据理想等温压缩的波义耳--马略特定律测定真空度的。  
玻义耳-马略特定律：它反映气体的体积随压强改变而改变的规律。对于一定质量的气体，在其温度保持不变时，它的压强和体积成反比；或者说，其压强P与它的体积V的乘积为一常量，即 PV＝C（常数）（T不变时）或 P1V1＝P2V2＝PnVn。式中常量的大小与气体系统的温度和气体的质量有关。实际气体只是在压强不太高、温度不太低的条件下才服从这一定律）。  
三、麦氏真空表用途：  
麦氏真空表又名麦克劳真空计（也叫转动式压缩真空计），可以通过本身的参数，直接算得压强值，所以它除了进行压强测量外，还可以作为“绝对真空计”用来校验一些相对真空计，广泛应用于中央空调溴化锂制冷机组、冶金、金属镁冶炼、石油化工、真空炉、真空干燥箱、电子管、高压电力设备、医药、科学实验、教育研究及计量院等。主要用于真空工业生产中对低真空的测量.